## Slide 1
机器人运动学
第十二章 四足机器人运动控制程序框架介绍
李彬
智能人机交互创新团队

## Slide 2
本章内容介绍
基于第11章四足机器人的运动控制方法，本章实现机器人运动控制的程序模块。本章主要包括以下内容：
              12.1 机器人建模程序
              12.2 机器人信息数据输入
              12.3 机器人运动轨迹规划
              12.4 机器人控制器设计
              12.5 状态估计器

## Slide 3
12.1 机器人建模程序
本节包含以下几部分内容：
            12.1.1 机器人模型参数设置
            12.1.2 质心动力学模型
            12.1.3 浮动基座动力学模型

## Slide 4
12.1.1 机器人模型参数设置
Quadruped<T> buildMiniCheetah() {
Quadruped<T> cheetah;
cheetah._robotType = RobotType::MINI_CHEETAH;
cheetah._bodyMass = 3.3;
cheetah._bodyLength = 0.19 * 2;
cheetah._bodyWidth = 0.049 * 2;
cheetah._bodyHeight = 0.05 * 2;
cheetah._abadGearRatio = 6;
cheetah._hipGearRatio = 6;
cheetah._kneeGearRatio = 9.33;
cheetah._abadLinkLength = 0.062;}
机器人躯干的长、宽、高和质量参数设置，如下所示：

## Slide 5
12.1.1 机器人模型参数设置
设置惯量参数，指定关节的转动惯量：
Mat3<T> abadRotationalInertia;
abadRotationalInertia << 381,58,0.45,58,560,0.95,0.45,0.95,444;
abadRotationalInertia = abadRotationalInertia * 1e-6;
Vec3<T> abadCOM(0,0.036,0);
SpatialInertia<T> abadInertia(0.54,abadCOM,abadRotationalInertia);
cheetah._abadRotorLocation = Vec3<T>(0.125,0.049,0);
cheetah._abadLocation =
Vec3<T>(cheetah._bodyLength,cheetah._bodyWidth,0) * 0.5;
cheetah._hipLocation = Vec3<T>(0,cheetah._abadLinkLength,0);
cheetah._hipRotorLocation = Vec3<T>(0,0.04,0);
cheetah._kneeLocation = Vec3<T>(0,0,-cheetah._hipLinkLength);
cheetah._kneeRotorLocation = Vec3<T>(0,0,0);
设置关节位置参数，指定关节位置和对应的电机转子位置：

## Slide 6
12.1.1 机器人模型参数设置
设置关节传动比偏置和关节零位，数组的元素顺序对应右前腿、左前腿、右后腿、左后腿数据 ：
const float abad_side_sign[4] = {-1.f,-1.f,1.f,1.f};
const float hip_side_sign[4] = {-1.f,1.f,-1.f,1.f};
const float knee_side_sign[4] = {-.6429f,.6429f,-.6429f,.6429f};
const float abad_offset[4] = {0.f,0.f,0.f,0.f};
const float hip_offset[4] = {M_PI / 2.f,-M_PI / 2.f,-M_PI / 2.f,M_PI / 2.f};
const float knee_offset[4] = {K_KNEE_OFFSET_POS,-K_KNEE_OFFSET_POS,
-K_KNEE_OFFSET_POS,K_KNEE_OFFSET_POS};

## Slide 7
12.1.2 质心动力学模型
质心动力学用于MPC控制器建模。在构建连续空间状态方程中，基于质心处动力学模型可得到状态矩阵A，B：
void ct_ss_mats(Matrix<fpt,3,3> I_world, fpt m, Matrix<fpt,3,4> r_feet,
Matrix<fpt,3,3> R_yaw, Matrix<fpt,13,13>& A, Matrix<fpt,13,12>& B)
{
A.setZero();
A(3,9) = 1.f;
A(4,10) = 1.f;
A(5,11) = 1.f;
A(11,12) = 1.f;
A.block(0,6,3,3) = R_yaw.transpose();
B.setZero();
Matrix<fpt,3,3> I_inv = I_world.inverse();
for(s16 b = 0; b < 4; b++){
B.block(6,b*3,3,3) = cross_mat(I_inv,r_feet.col(b));
B.block(9,b*3,3,3) = Matrix<fpt,3,3>::Identity() / m;
}
}

## Slide 8
12.1.3 浮动基座动力学模型
机器人的动力学模型可分为固定基动力学模型和浮动基动力学模型。与浮动基相比，固定基机器人的基座速度和角速度均是0，基座没有任何运动。而浮动基机器人的基座是受到机器人本体运动的影响，二者动力学建模的具体形式是有差别的，产生差别的原因主要是两者的运动不同。
本书四足机器人的运动控制采用浮动基动力学模型，主要用在WBC控制器和仿真中。根据建立的浮动基动力学可计算四足机器人的惯性矩阵M，科氏力和离心力矩阵C，重力矩阵G，从而基于设计的WBC控制器，实现机器人的稳定抗扰运动。该浮基座动力学依据Roy Featherstone的《Rigid Body Dynamic Algorithms》建立，具体建模方法参见：FloatingBaseDynamic.cpp文件。

## Slide 9
12.2.1遥控器指令的输入
template <typename T>
bool Quadruped<T>::buildModel(FloatingBaseModel<T>& model) {
Vec3<T> bodyDims(_bodyLength, _bodyWidth, _bodyHeight);
model.addBase(_bodyInertia);
model.addGroundContactBoxPoints(5, bodyDims);
for (int legID = 0; legID < 4; legID++) {
bodyID++;
Mat6<T> xtreeAbad = createSXform(I3, withLegSigns<T>(_abadLocation, legID));
Mat6<T> xtreeAbadRotor =
createSXform(I3, withLegSigns<T>(_abadRotorLocation, legID));
if (sideSign < 0) {
model.addBody(_abadInertia.flipAlongAxis(CoordinateAxis::Y),
_abadRotorInertia.flipAlongAxis(CoordinateAxis::Y),
_abadGearRatio, baseID, JointType::Revolute,
CoordinateAxis::X, xtreeAbad, xtreeAbadRotor);
} else {
model.addBody(_abadInertia, _abadRotorInertia, _abadGearRatio, baseID,
JointType::Revolute, CoordinateAxis::X, xtreeAbad,
xtreeAbadRotor);
}}}

## Slide 10
12.2 机器人信息数据输入
本节包含以下几部分内容：
            12.2.1 遥控器指令的输入
            12.2.2 本体感受信息输入

## Slide 11
12.2.1 遥控器指令的输入
机器人运动指令可以通过遥控器输入，指令包括前进后退速度、左右横移速度、转向角速度、俯仰角偏移等，这些指令结合状态估计器的数据可生成机器人的运动轨迹。
void GameController::updateGamepadCommand(GamepadCommand &gamepadCommand) {
if (_qGamepad) {
gamepadCommand.leftBumper = _qGamepad->buttonL1();
gamepadCommand.rightBumper = _qGamepad->buttonR1();
gamepadCommand.leftTriggerButton = _qGamepad->buttonL2() != 0.;
gamepadCommand.rightTriggerButton = _qGamepad->buttonR2() != 0.;
gamepadCommand.back = _qGamepad->buttonSelect();
gamepadCommand.start = _qGamepad->buttonStart();
gamepadCommand.a = _qGamepad->buttonA();
gamepadCommand.b = _qGamepad->buttonB();
gamepadCommand.x = _qGamepad->buttonX();
gamepadCommand.y = _qGamepad->buttonY();

## Slide 12
12.2.1 遥控器指令的输入
gamepadCommand.leftStickButton = _qGamepad->buttonL3();
gamepadCommand.rightStickButton = _qGamepad->buttonR3();
gamepadCommand.leftTriggerAnalog = (float)_qGamepad->buttonL2();
gamepadCommand.rightTriggerAnalog = (float)_qGamepad->buttonR2();
gamepadCommand.leftStickAnalog =
Vec2<float>(_qGamepad->axisLeftX(), -_qGamepad->axisLeftY());
gamepadCommand.rightStickAnalog =
Vec2<float>(_qGamepad->axisRightX(),-_qGamepad->axisRightY());
} else {
gamepadCommand.zero();
}
}

## Slide 13
12.2.1 遥控器指令的输入
data.stateDes(6) =
deadband(gamepadCommand->leftStickAnalog[1], minVelX, maxVelX);
data.stateDes(7) =
deadband(gamepadCommand->leftStickAnalog[0], minVelY, maxVelY);
data.stateDes(8) = 0.0;
data.stateDes(0) = stateEstimate->position(0) + dt * data.stateDes(6);
data.stateDes(1) = stateEstimate->position(1) + dt * data.stateDes(7);
data.stateDes(2) = 0.45;
data.stateDes(9) = 0.0;
data.stateDes(10) = 0.0;
data.stateDes(11) = deadband(gamepadCommand->rightStickAnalog[0],
minTurnRate,maxTurnRate);
data.stateDes(3) = 0.0;
data.stateDes(4) =
deadband(gamepadCommand->rightStickAnalog[1], minPitch, maxPitch);
data.stateDes(5) = stateEstimate->rpy(2) + dt * data.stateDes(11);

## Slide 14
12.2.2 本体感受信息输入
机器人运动控制本体感受信息(包括姿态传感器IMU的数据，电机驱动的关节位置、速度信息数据)的输入由以下程序完成，其中IMU的数据通过串行通信读取。
void vectornav_handler(void* userData, VnUartPacket* packet,
size_t running_index) {
(void)userData; (void)running_index;
vec4f quat; vec3f omega; vec3f a;
if (VnUartPacket_type(packet) != PACKETTYPE_BINARY) {
printf("[vectornav_handler] got a packet that wasn't binary.\n");
return;
}
if(!VnUartPacket_isCompatible(packet,
(CommonGroup)(COMMONGROUP_QUATERNION | COMMONGROUP_ANGULARRATE|COMMONGROUP_ACCEL),
TIMEGROUP_NONE,IMUGROUP_NONE, GPSGROUP_NONE,ATTITUDEGROUP_NONE,
INSGROUP_NONE, GPSGROUP_NONE)) {
printf("[vectornav_handler] got a packet with the wrong type of data.\n");
return;
}

## Slide 15
12.2.2 本体感受信息输入
quat = VnUartPacket_extractVec4f(packet);
omega = VnUartPacket_extractVec3f(packet);
a = VnUartPacket_extractVec3f(packet);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
vectornav_lcm_data.q[i] = quat.c[i];
g_vn_data->quat[i] = quat.c[i];
}
for (int i = 0; i < 3; i++) {
vectornav_lcm_data.w[i] = omega.c[i];
vectornav_lcm_data.a[i] = a.c[i];
g_vn_data->gyro[i] = omega.c[i];
g_vn_data->accelerometer[i] = a.c[i];
}
vectornav_lcm->publish("hw_vectornav", &vectornav_lcm_data);
}

## Slide 16
12.2.2 本体感受信息输入
电机关节数据通过CAN通信发送到SPIne信号转接板中，然后通过SPI与UP board通信将数据传递过来。
for (int spi_board = 0; spi_board < 2; spi_board++) {
spi_to_spine(command, &g_spine_cmd, spi_board * 2);
uint16_t *cmd_d = (uint16_t *)&g_spine_cmd;
uint16_t *data_d = (uint16_t *)&g_spine_data;
memset(rx_buf, 0, K_WORDS_PER_MESSAGE * sizeof(uint16_t));
for (int i = 0; i < K_WORDS_PER_MESSAGE; i++)
tx_buf[i] = (cmd_d[i] >> 8) + ((cmd_d[i] & 0xff) << 8);
size_t word_len = 2;
struct spi_ioc_transfer spi_message[1];

## Slide 17
12.2.2 本体感受信息输入
memset(spi_message, 0, 1 * sizeof(struct spi_ioc_transfer));
for (int i = 0; i < 1; i++) {
spi_message[i].bits_per_word = spi_bits_per_word;
spi_message[i].cs_change = 1;
spi_message[i].delay_usecs = 0;
spi_message[i].len = word_len * 66;
spi_message[i].rx_buf = (uint64_t)rx_buf;
spi_message[i].tx_buf = (uint64_t)tx_buf;
}n
int rv = ioctl(spi_board == 0 ? spi_1_fd : spi_2_fd,
SPI_IOC_MESSAGE(1), &spi_message);
for (int i = 0; i < 30; i++)
data_d[i] = (rx_buf[i] >> 8) + ((rx_buf[i] & 0xff) << 8);
spine_to_spi(data, &g_spine_data, spi_board * 2);
}

## Slide 18
12.3 机器人运动轨迹规划
本节包含以下几部分内容：
            12.3.1 步态序列规划
            12.3.2 摆动腿轨迹规划
            12.3.3 机器人状态轨迹规划

## Slide 19
12.3.1 步态序列规划
机器人每条腿的状态分成支撑相和摆动相两种，不同的支撑相和摆动相序列可构成不同的步态种类。在支撑相中通过MPC或WBC控制器计算支撑力，保证机器人的姿态稳定，在摆动相中执行摆动操作，实现抬腿和落足点控制。在本章四足机器人的控制中，使用求解一次MPC的时间间隔作为基本相位时间段，通过指定支撑相和摆动相的时间段及初始的相位偏移来确定步态。

## Slide 20
12.3.1 步态序列规划
我们可按照下面的代码设置摆动相和支撑相的占比，从而实现各种不同的步态运动：
trotting(horizonLength,Vec4<int>(0,5,5,0),Vec4<int>(5,5,5,5),"Trotting"),
bounding(horizonLength,Vec4<int>(5,5,0,0),Vec4<int>(5,5,5,5),"Bounding"),
pronking(horizonLength,Vec4<int>(0,0,0,0),Vec4<int>(4,4,4,4),"Pronking"),
galloping(horizonLength,Vec4<int>(0,2,7,9),Vec4<int>(6,6,6,6),"Galloping"),
standing(horizonLength,Vec4<int>(0,0,0,0),Vec4<int>(10,10,10,10),"Standing"),
trotRunning(horizonLength,Vec4<int>(0,5,5,0),Vec4<int>(3,3,3,3),"Trot Running"),
walking(horizonLength,Vec4<int>(0,3,5,8),Vec4<int>(5,5,5,5),"Walking"),
walking2(horizonLength,Vec4<int>(0,5,5,0),Vec4<int>(7,7,7,7),"Walking2"),
pacing(horizonLength, Vec4<int>(5,0,5,0),Vec4<int>(5,5,5,5),"Pacing")

## Slide 21
12.3.2 摆动腿轨迹规划
摆动腿轨迹使用三次贝塞尔曲线规划，基本的贝塞尔曲线生成函数对应的代码如下：
template <typename T>
void FootSwingTrajectory<T>::computeSwingTrajectoryBezier(T phase, T swingTime) {
_p = Interpolate::cubicBezier<Vec3<T>>(_p0, _pf, phase);
_v = Interpolate::cubicBezierFirstDerivative<Vec3<T>>(_p0, _pf, phase)
/ swingTime;
_a = Interpolate::cubicBezierSecondDerivative<Vec3<T>>(_p0, _pf, phase)
/ (swingTime * swingTime);
T zp, zv, za;
if(phase < T(0.5)) {
zp = Interpolate::cubicBezier<T>(_p0[2], _p0[2] + _height, phase * 2);
zv = Interpolate::cubicBezierFirstDerivative<T>(_p0[2],
_p0[2] + _height, phase * 2) * 2 / swingTime;
za = Interpolate::cubicBezierSecondDerivative<T>(_p0[2],
_p0[2] + _height, phase * 2) * 4 / (swingTime * swingTime);
}

## Slide 22
12.3.2 摆动腿轨迹规划
else {
zp = Interpolate::cubicBezier<T>(_p0[2] + _height, _pf[2], phase * 2 - 1);
zv = Interpolate::cubicBezierFirstDerivative<T>(_p0[2] + _height, _pf[2],
phase * 2 - 1) * 2 / swingTime;
za = Interpolate::cubicBezierSecondDerivative<T>(_p0[2] + _height,
_pf[2], phase * 2 - 1) * 4 / (swingTime * swingTime);
}
_p[2] = zp;
_v[2] = zv;
_a[2] = za;
}

## Slide 23
12.3.2 摆动腿轨迹规划
摆动相的落足点规划函数算法对应的代码如下：
float pfx_rel = seResult.vWorld[0] * .5 * gait->_stance * dtMPC +
.03f*(seResult.vWorld[0]-v_des_world[0]) +
(0.5f*seResult.position[2]/9.81f) *
(seResult.vWorld[1]*stateCommand->data.stateDes[2]);
float pfy_rel = seResult.vWorld[1] * .5 * gait->_stance * dtMPC +
.03f*(seResult.vWorld[1]-v_des_world[1]) +
(0.5f*seResult.position[2]/9.81f) *
(-seResult.vWorld[0]*stateCommand->data.stateDes[2]);
pfx_rel = fminf(fmaxf(pfx_rel, -p_rel_max), p_rel_max);
pfy_rel = fminf(fmaxf(pfy_rel, -p_rel_max), p_rel_max);
Pf[0] += pfx_rel;
Pf[1] += pfy_rel;
Pf[2] = -0.01;

## Slide 24
12.3.3 机器人状态轨迹规划
机器人的状态轨迹信息包括躯干姿态角、躯干位置及由它们的导数构成的12维信息，代码如下：
float trajInitial[12] = {(float)rpy_comp[0],
(float)rpy_comp[1],
(float)stateCommand->data.stateDes[5],
xStart,
yStart,
(float)0.26,
0,
0,
(float)stateCommand->data.stateDes[11],
v_des_world[0],
v_des_world[1],
0};

## Slide 25
12.3.3 机器人状态轨迹规划
使用MPC算法之前需要构建模型预测的状态轨迹，本节仅针对躯干的位置和旋转角构建10维的MPC期望轨迹，代码如下：
for(int i = 0; i < horizonLength; i++)
{
for(int j = 0; j < 12; j++)
trajAll[12*i+j] = trajInitial[j];
if(i == 0){
trajAll[2] = seResult.rpy[2];
}
else{
trajAll[12*i + 3] = trajAll[12 * (i - 1) + 3] + dtMPC *
v_des_world[0];
trajAll[12*i + 4] = trajAll[12 * (i - 1) + 4] + dtMPC *
v_des_world[1];
trajAll[12*I+2]=trajAll[12*(i-1)+2] + dtMPC * stateCommand->
data.stateDes[11];
}
}

## Slide 26
12.4 机器人控制器设计
本节包含以下几部分内容：
            12.4.1 MPC控制器
            12.4.2 WBC控制器
            12.4.3 腿部控制器
            12.4.4 关节电机控制器

## Slide 27
12.4.1 MPC控制器
先通过获取的状态估计器的数据和期望位置、速度等参数构建连续的状态空间，再对其进行离散化处理，离散化处理后结合开源的QP(Quadratic Programming)标准库进行求解，求出的状态空间的值即为最优的足底力，将其作为前馈力从而计算出关节扭矩。MPC控制器程序模块如下图所示：

## Slide 28
12.4.1 MPC控制器
根据机器人质心动力学模型构建机器人连续状态轨迹空间的代码如下：
void ct_ss_mats(Matrix<fpt,3,3> I_world, fpt m, Matrix<fpt,3,4> r_feet,
Matrix<fpt,3,3> R_yaw, Matrix<fpt,13,13>& A, Matrix<fpt,13,12>& B){
A.setZero();
A(3,9) = 1.f;
A(4,10) = 1.f;
A(5,11) = 1.f;
A(11,12) = 1.f;
A.block(0,6,3,3) = R_yaw.transpose();
B.setZero();
Matrix<fpt,3,3> I_inv = I_world.inverse();
for(s16 b = 0; b < 4; b++)
{
B.block(6,b*3,3,3) = cross_mat(I_inv,r_feet.col(b));
B.block(9,b*3,3,3) = Matrix<fpt,3,3>::Identity() / m;
}
}

## Slide 29
12.4.1 MPC控制器
将连续状态矩阵离散化，构建离散状态空间的代码如下：
ABc.setZero();
ABc.block(0,0,13,13) = Ac;
ABc.block(0,13,13,12) = Bc;
ABc = dt*ABc;
expmm = ABc.exp();
Adt = expmm.block(0,0,13,13);
Bdt = expmm.block(0,13,13,12);

## Slide 30
12.4.1 MPC控制器
构建优化问题的目标函数，本控制器中，我们期望能对机器人的运动状态轨迹实现很好的追踪，同时希望得到优化变量，即足底支撑力尽量小，得到较高的能量利用率。基于此，我们构建二次型的优化目标如下：
qH = 2*(B_qp.transpose()*S*B_qp + update->alpha*eye_12h);
qg = 2*B_qp.transpose()*S*(A_qp*x_0 - X_d);
matrix_to_real(H_qpoases,qH,setup->horizon*12, setup->horizon*12);
matrix_to_real(g_qpoases,qg,setup->horizon*12, 1);
matrix_to_real(A_qpoases,fmat,setup->horizon*20,setup->horizon*12);
matrix_to_real(ub_qpoases,U_b,setup->horizon*20, 1);

## Slide 31
12.4.1 MPC控制器
设置整型规划问题的条件约束，如摩擦锥等约束不等式，代码如下：
s16 k = 0;
for(s16 i = 0; i < setup->horizon; i++)
{
for(s16 j = 0; j < 4; j++)
{
U_b(5*k + 0) = BIG_NUMBER;
U_b(5*k + 1) = BIG_NUMBER;
U_b(5*k + 2) = BIG_NUMBER;
U_b(5*k + 3) = BIG_NUMBER;
U_b(5*k + 4) = update->gait[i*4 + j] * setup->f_max;
k++;
}
}

## Slide 32
12.4.1 MPC控制器
fpt mu = 1.f/setup->mu;
Matrix<fpt,5,3> f_block;
f_block << mu, 0, 1.f,
-mu, 0, 1.f,
0, mu, 1.f,
0, -mu, 1.f,
0, 0, 1.f;
for(s16 i = 0; i < setup->horizon*4; i++)
{
fmat.block(i*5,i*3,5,3) = f_block;
}

## Slide 33
12.4.1 MPC控制器
由于建模过程中要针对每条腿的支撑力建模，而处于摆动相的腿不受地面反作用力，因此我们可以省略该部分优化变量及其对应的约束，从而加快优化求解速度：
int new_vars = num_variables;
int new_cons = num_constraints;
for(int i =0; i < num_constraints; i++)
con_elim[i] = 0;
for(int i = 0; i < num_variables; i++)
var_elim[i] = 0;
for(int i = 0; i < num_constraints; i++)
{
if(!(near_zero(lb_qpoases[i])&&near_zero(ub_qpoases[i]))) continue;
double* c_row = &A_qpoases[i*num_variables];

## Slide 34
12.4.1 MPC控制器
for(int j = 0; j < num_variables; j++)
{
if(near_one(c_row[j]))
{
new_vars -= 3;
new_cons -= 5;
int cs = (j*5)/3 -3;
var_elim[j-2] = 1;
var_elim[j-1] = 1;
var_elim[j ] = 1;
con_elim[cs] = 1;
con_elim[cs+1] = 1;
con_elim[cs+2] = 1;
con_elim[cs+3] = 1;
con_elim[cs+4] = 1;
}
}
}

## Slide 35
12.4.1 MPC控制器
结合四足机器人的运动数据，利用开源的QP标准库，求解MPC问题：
qpOASES::QProblem problem_red (new_vars, new_cons);
qpOASES::Options op;
op.setToMPC();
op.printLevel = qpOASES::PL_NONE;
problem_red.setOptions(op);
struct timeval t1, t2;
int elapsed_time;
gettimeofday(&t1, NULL);
int rval = problem_red.init(H_red, g_red, A_red, NULL, NULL,
lb_red, ub_red, nWSR);
int rval2 = problem_red.getPrimalSolution(q_red);
if(rval2 != qpOASES::SUCCESSFUL_RETURN)
printf("failed to solve!\n");
gettimeofday(&t2,NULL);

## Slide 36
12.4.1 MPC控制器
elapsed_time = (t2.tv_sec - t1.tv_sec)*1000000;
elapsed_time += (t2.tv_usec - t1.tv_usec);
vc = 0;
for(int i = 0; i < num_variables; i++)
{
if(var_elim[i])
{
q_soln[i] = 0.0f;
}
else
{
q_soln[i] = q_red[vc];
vc++;
}
}

## Slide 37
12.4.2 WBC控制器
基于零空间映射，WBC控制器将低优先级的任务投影到高优先级上，实现多任务执行，结合MPC控制器的最优足底力，代入动力学方程等式约束和接触力不等式约束，计算出系统运动的最优关节扭矩，最终实现具有优先级的多任务执行和高速动态的运动。WBC控制器程序模块如下图所示：

## Slide 38
12.4.2 WBC控制器
将由状态估计器得到的机器人运动状态参数、由MPC控制器计算得到的足底力传递到WBC控制器中，更新动力学模型参数。
template<typename T>
void WBC_Ctrl<T>::_UpdateModel(const StateEstimate<T> & state_est,
const LegControllerData<T> * leg_data) {
_state.bodyOrientation = state_est.orientation;
_state.bodyPosition = state_est.position;
for(size_t i(0); i<3; ++i) {
_state.bodyVelocity[i] = state_est.omegaBody[i];
_state.bodyVelocity[i+3] = state_est.vBody[i];
for(size_t leg(0); leg<4; ++leg) {
_state.q[3*leg + i] = leg_data[leg].q[i];
_state.qd[3*leg + i] = leg_data[leg].qd[i];
_full_config[3*leg + i + 6] = _state.q[3*leg + i];
}
}

## Slide 39
12.4.2 WBC控制器
_model.setState(_state);
_model.contactJacobians();
_model.massMatrix();
_model.generalizedGravityForce();
_model.generalizedCoriolisForce();
_A = _model.getMassMatrix();
_grav = _model.getGravityForce();
_coriolis = _model.getCoriolisForce();
_Ainv = _A.inverse();
}

## Slide 40
12.4.2 WBC控制器
以零空间矩阵实现层级任务求解，首先计算出第一个任务的零空间投影矩阵，以方便后面的多个任务按照优先级执行，本程序以足端支撑腿任务开始构建矩阵。
DMat<T> Nc(num_qdot_, num_qdot_); Nc.setIdentity();
if(contact_list.size() > 0) {
DMat<T> Jc, Jc_i;
contact_list[0]->getContactJacobian(Jc);
size_t num_rows = Jc.rows();
for(size_t i(1); i < contact_list.size(); ++i) {
contact_list[i]->getContactJacobian(Jc_i);
size_t num_new_rows = Jc_i.rows();
Jc.conservativeResize(num_rows + num_new_rows, num_qdot_);
Jc.block(num_rows, 0, num_new_rows, num_qdot_) = Jc_i;
num_rows += num_new_rows;
}
_BuildProjectionMatrix(Jc, Nc);
}

## Slide 41
12.4.2 WBC控制器
构建所有任务对应的零空间矩阵：
DVec<T> delta_q, qdot;
DMat<T> Jt, JtPre, JtPre_pinv, N_nx, N_pre;
Task<T>* task = task_list[0];
task->getTaskJacobian(Jt);
JtPre = Jt * Nc;
_PseudoInverse(JtPre, JtPre_pinv);
delta_q = JtPre_pinv * (task->getPosError());
qdot = JtPre_pinv * (task->getDesVel());
DVec<T> prev_delta_q = delta_q;
DVec<T> prev_qdot = qdot;
_BuildProjectionMatrix(JtPre, N_nx);
N_pre = Nc * N_nx;

## Slide 42
12.4.2 WBC控制器
for (size_t i(1); i < task_list.size(); ++i) {
task = task_list[i];
task->getTaskJacobian(Jt);
JtPre = Jt * N_pre;
_PseudoInverse(JtPre, JtPre_pinv);
delta_q =
prev_delta_q + JtPre_pinv * (task->getPosError() - Jt * prev_delta_q);
qdot = prev_qdot + JtPre_pinv * (task->getDesVel() - Jt * prev_qdot);
}
_BuildProjectionMatrix(JtPre, N_nx);
N_pre *= N_nx;
prev_delta_q = delta_q;
prev_qdot = qdot;

## Slide 43
12.4.2 WBC控制器
WBC控制器的优化目标是在对MPC求解结果做尽量小的调整情况下，使系统满足多任务对应的加速度要求。由此构建的二次型目标函数可分成两部分，一是前馈力调整部分，二是多任务运动加速度追踪部分。
template <typename T>
void WBIC<T>::_SetCost() {
size_t idx_offset(0);
for (size_t i(0); i < _dim_floating; ++i) {
G[i + idx_offset][i + idx_offset] = _data->_W_floating[i];
}
idx_offset += _dim_floating;
for (size_t i(0); i < _dim_rf; ++i) {
G[i + idx_offset][i + idx_offset] = _data->_W_rf[i];
}
}

## Slide 44
12.4.2 WBC控制器
构建优化目标对应的浮动基动力学约束(等式约束)：
template <typename T>
void WBIC<T>::_SetEqualityConstraint(const DVec<T>& qddot) {
if (_dim_rf > 0) {
_dyn_CE.block(0, 0, _dim_eq_cstr, _dim_floating) =
WB::A_.block(0, 0, _dim_floating, _dim_floating);
_dyn_CE.block(0, _dim_floating, _dim_eq_cstr, _dim_rf) =
-WB::Sv_ * _Jc.transpose();
_dyn_ce0 = -WB::Sv_ * (WB::A_ * qddot + WB::cori_ + WB::grav_ -
_Jc.transpose() * _Fr_des);
} else {
_dyn_CE.block(0, 0, _dim_eq_cstr, _dim_floating) =
WB::A_.block(0, 0, _dim_floating, _dim_floating);
_dyn_ce0 = -WB::Sv_ * (WB::A_ * qddot + WB::cori_ + WB::grav_);
}

## Slide 45
12.4.2 WBC控制器
for (size_t i(0); i < _dim_eq_cstr; ++i) {
for (size_t j(0); j < _dim_opt; ++j) {
CE[j][i] = _dyn_CE(i, j);
}
ce0[i] = -_dyn_ce0[i];
}
}

## Slide 46
12.4.2 WBC控制器
构建支撑相对应的摩擦锥约束：
DMat<T> Uf;
DVec<T> Uf_ieq_vec;
DMat<T> Jc;
DVec<T> JcDotQdot;
size_t dim_accumul_rf, dim_accumul_uf;
(*_contact_list)[0]->getContactJacobian(Jc);
(*_contact_list)[0]->getJcDotQdot(JcDotQdot);
(*_contact_list)[0]->getRFConstraintMtx(Uf);
(*_contact_list)[0]->getRFConstraintVec(Uf_ieq_vec);
dim_accumul_rf = (*_contact_list)[0]->getDim();
dim_accumul_uf = (*_contact_list)[0]->getDimRFConstraint();
_Jc.block(0, 0, dim_accumul_rf, WB::num_qdot_) = Jc;
_JcDotQdot.head(dim_accumul_rf) = JcDotQdot;
_Uf.block(0, 0, dim_accumul_uf, dim_accumul_rf) = Uf;
_Uf_ieq_vec.head(dim_accumul_uf) = Uf_ieq_vec;
_Fr_des.head(dim_accumul_rf) = (*_contact_list)[0]->getRFDesired();

## Slide 47
12.4.2 WBC控制器
size_t dim_new_rf, dim_new_uf;
for (size_t i(1); i < (*_contact_list).size(); ++i) {
(*_contact_list)[i]->getContactJacobian(Jc);
(*_contact_list)[i]->getJcDotQdot(JcDotQdot);
dim_new_rf = (*_contact_list)[i]->getDim();
dim_new_uf = (*_contact_list)[i]->getDimRFConstraint();
_Jc.block(dim_accumul_rf, 0, dim_new_rf, WB::num_qdot_) = Jc;
_JcDotQdot.segment(dim_accumul_rf, dim_new_rf) = JcDotQdot;
(*_contact_list)[i]->getRFConstraintMtx(Uf);
_Uf.block(dim_accumul_uf, dim_accumul_rf, dim_new_uf, dim_new_rf) = Uf;
(*_contact_list)[i]->getRFConstraintVec(Uf_ieq_vec);
_Uf_ieq_vec.segment(dim_accumul_uf, dim_new_uf) = Uf_ieq_vec;
_Fr_des.segment(dim_accumul_rf,dim_new_rf)=(*_contact_list)[i]->getRFDesired();
dim_accumul_rf += dim_new_rf;
dim_accumul_uf += dim_new_uf;
}

## Slide 48
12.4.2 WBC控制器
//将不等式约束更新到优化器中
template <typename T>
void WBIC<T>::_SetInEqualityConstraint() {
_dyn_CI.block(0, _dim_floating, _dim_Uf, _dim_rf) = _Uf;
_dyn_ci0 = _Uf_ieq_vec - _Uf * _Fr_des;
for (size_t i(0); i < _dim_Uf; ++i) {
for (size_t j(0); j < _dim_opt; ++j) {
CI[j][i] = _dyn_CI(i, j);
}
ci0[i] = -_dyn_ci0[i];
}
}

## Slide 49
12.4.2 WBC控制器
求解出QP问题的解，得到最优化的结果：
T f = solve_quadprog(G, g0, CE, ce0, CI, ci0, z);
for (size_t i(0); i < _dim_floating; ++i) qddot_pre[i] += z[i];
_GetSolution(qddot_pre, cmd);
void WBIC<T>::_GetSolution(const DVec<T>& qddot, DVec<T>& cmd) {
DVec<T> tot_tau;
if (_dim_rf > 0) {
_data->_Fr = DVec<T>(_dim_rf);
for (size_t i(0); i < _dim_rf; ++i)
_data->_Fr[i] = z[i + _dim_floating] + _Fr_des[i];
tot_tau =
WB::A_ * qddot + WB::cori_ + WB::grav_ - _Jc.transpose() * _data->_Fr;
} else {
tot_tau = WB::A_ * qddot + WB::cori_ + WB::grav_;
}
_data->_qddot = qddot;
cmd = tot_tau.tail(WB::num_act_joint_);
}

## Slide 50
12.4.2 WBC控制器
计算出最终的期望指令，并进行指令更新：
template<typename T>
void WBC_Ctrl<T>::_UpdateLegCMD(ControlFSMData<T> & data) {
LegControllerCommand<T> * cmd = data._legController->commands;
for (size_t leg(0); leg < cheetah::num_leg; ++leg) {
cmd[leg].zero();
for (size_t jidx(0); jidx < cheetah::num_leg_joint; ++jidx) {
cmd[leg].tauFeedForward[jidx] = _tau_ff[cheetah::num_leg_joint * leg + jidx];
cmd[leg].qDes[jidx] = _des_jpos[cheetah::num_leg_joint * leg + jidx];
cmd[leg].qdDes[jidx] = _des_jvel[cheetah::num_leg_joint * leg + jidx];
cmd[leg].kpJoint(jidx, jidx) = _Kp_joint[jidx];
cmd[leg].kdJoint(jidx, jidx) = _Kd_joint[jidx];
}
}

## Slide 51
12.4.3 腿部控制器
通过MPC控制器求解出状态空间的值，即最优的足底力，利用腿部的运动学原理，计算出关节角和足端位置，进而利用关节空间和笛卡尔坐标系下足端位置的PD控制求解出关节扭矩，最后将控制参数传递给驱动器执行。
void computeLegJacobianAndPosition(Quadruped<T>& quad, Vec3<T>& q, Mat3<T>* J,
Vec3<T>* p, int leg) {
T l1 = quad._abadLinkLength;
T l2 = quad._hipLinkLength;
T l3 = quad._kneeLinkLength;
T sideSign = quad.getSideSign(leg);
T s1 = std::sin(q(0));
T s2 = std::sin(q(1));
T s3 = std::sin(q(2));
T c1 = std::cos(q(0));
T c2 = std::cos(q(1));
T c3 = std::cos(q(2));
T c23 = c2 * c3 - s2 * s3;
T s23 = s2 * c3 + c2 * s3;

## Slide 52
12.4.3 腿部控制器
if (J) {
J->operator()(0, 0) = 0;
J->operator()(0, 1) = l3 * c23 + l2 * c2;
J->operator()(0, 2) = l3 * c23;
J->operator()(1, 0) = l3 * c1 * c23 + l2 * c1 * c2 - l1 * sideSign * s1;
J->operator()(1, 1) = -l3 * s1 * s23 - l2 * s1 * s2;
J->operator()(1, 2) = -l3 * s1 * s23;
J->operator()(2, 0) = l3 * s1 * c23 + l2 * c2 * s1 + l1 * sideSign * c1;
J->operator()(2, 1) = l3 * c1 * s23 + l2 * c1 * s2;
J->operator()(2, 2) = l3 * c1 * s23;
} if (p) {
p->operator()(0) = l3 * s23 + l2 * s2;
p->operator()(1) = l1 * sideSign * c1 + l3 * (s1 * c23) + l2 * c2 * s1;
p->operator()(2) = l1 * sideSign * s1 - l3 * (c1 * c23) - l2 * c1 * c2;
}
}

## Slide 53
12.4.3 腿部控制器
legTorque += datas[leg].J.transpose() * footForce;
spiCommand->tau_abad_ff[leg] = legTorque(0);
spiCommand->tau_hip_ff[leg] = legTorque(1);
spiCommand->tau_knee_ff[leg] = legTorque(2);
spiCommand->kd_abad[leg] = commands[leg].kdJoint(0, 0);
spiCommand->kd_hip[leg] = commands[leg].kdJoint(1, 1);
spiCommand->kd_knee[leg] = commands[leg].kdJoint(2, 2);
spiCommand->kp_abad[leg] = commands[leg].kpJoint(0, 0);
spiCommand->kp_hip[leg] = commands[leg].kpJoint(1, 1);
spiCommand->kp_knee[leg] = commands[leg].kpJoint(2, 2);
spiCommand->q_des_abad[leg] = commands[leg].qDes(0);
spiCommand->q_des_hip[leg] = commands[leg].qDes(1);
spiCommand->q_des_knee[leg] = commands[leg].qDes(2);
spiCommand->qd_des_abad[leg] = commands[leg].qdDes(0);
spiCommand->qd_des_hip[leg] = commands[leg].qdDes(1);
spiCommand->qd_des_knee[leg] = commands[leg].qdDes(2);
datas[leg].tauEstimate =legTorque +
  commands[leg].kpJoint * (commands[leg].qDes - datas[leg].q) +
  commands[leg].kpJoint * (commands[leg].qdDes - datas[leg].qd);

## Slide 54
12.4.3 腿部控制器
腿部控制器输出的关节位置、速度、扭矩等指令由关节电机控制器具体执行。该部分代码写在关节电机驱动板上，使用FOC技术控制电机的扭矩伺服。
void dq0(float theta, float a, float b, float c, float *d, float *q) {
float cf = FastCos(theta);
float sf = FastSin(theta);
*d = 0.6666667f*(cf*a + (0.86602540378f*sf-.5f*cf)*b
+ (-0.86602540378f* sf-.5f*cf)*c);
*q = 0.6666667f*(-sf*a - (-0.86602540378f*cf-.5f*sf)*b
- (0.86602540378f* cf-.5f*sf)*c);
}

## Slide 55
12.4.3 腿部控制器
void svm(float v_bus, float u, float v, float w,
float *dtc_u, float *dtc_v, float *dtc_w) {
float v_offset = (fminf3(u, v, w) + fmaxf3(u, v, w))*0.5f;
*dtc_u = fminf(fmaxf(((u -v_offset)/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
*dtc_v = fminf(fmaxf(((v -v_offset)/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
*dtc_w = fminf(fmaxf(((w -v_offset)/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
*dtc_u = fminf(fmaxf((u/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
*dtc_v = fminf(fmaxf((v/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
*dtc_w = fminf(fmaxf((w/v_bus + .5f), DTC_MIN), DTC_MAX);
}

## Slide 56
12.5 状态估计器
状态估计器利用已有的传感器IMU和驱动器获取的机器人的关节角、四元数等数据进行数据融合，利用腿部运动学原理推导出机器人运动的参数，再结合卡尔曼滤波估计出四足机器人的姿态角、线速度、足端位置等参数，估计出四足机器人的整个运动状态和运动数据。MPC控制器利用状态估计器输出的这些数据计算出最优的足底力，从而推导出关节扭矩，实现机器人平稳、快速运动。

## Slide 57
12.5 状态估计器
template <typename T>
void CheaterOrientationEstimator<T>::run() {
this->_stateEstimatorData.result->orientation =
this->_stateEstimatorData.cheaterState->orientation.templatecast<T>();
this->_stateEstimatorData.result->rBody =
ori::quaternionToRotationMatrix (this->_stateEstimatorData.result->orientation);
this->_stateEstimatorData.result->omegaBody =
this->_stateEstimatorData.cheaterState->omegaBody.templatecast<T>();
this->_stateEstimatorData.result->omegaWorld =
this->_stateEstimatorData.result->rBody.transpose() *
this->_stateEstimatorData.result->omegaBody;
this->_stateEstimatorData.result->rpy =
ori::quatToRPY(this-> _stateEstimatorData.result->orientation);
this->_stateEstimatorData.result->aBody =
this->_stateEstimatorData. cheaterState->acceleration.template cast<T>();
this->_stateEstimatorData.result->aWorld =
this->_stateEstimatorData. result->rBody.transpose() *
this->_stateEstimatorData.result->aBody;
}

## Slide 58
12.5 状态估计器
template <typename T>
void LinearKFPositionVelocityEstimator<T>::setup() {
T dt = this->_stateEstimatorData.parameters->controller_dt;
_xhat.setZero();_ps.setZero();_vs.setZero();_A.setZero();
_A.block(0, 0, 3, 3) = Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_A.block(0, 3, 3, 3) = dt * Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_A.block(3, 3, 3, 3) = Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_A.block(6, 6, 12, 12) = Eigen::Matrix<T, 12, 12>::Identity();
_B.setZero();
_B.block(3, 0, 3, 3) = dt * Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> C1(3, 6);
C1 << Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity(), Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Zero();
Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> C2(3, 6);
C2 << Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Zero(), Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_C.setZero();

## Slide 59
12.5 状态估计器
_C.block(0, 0, 3, 6) = C1;_C.block(3, 0, 3, 6) = C1;
_C.block(6, 0, 3, 6) = C1;_C.block(9, 0, 3, 6) = C1;
_C.block(0, 6, 12, 12) = T(-1) * Eigen::Matrix<T, 12, 12>::Identity();
_C.block(12, 0, 3, 6) = C2;_C.block(15, 0, 3, 6) = C2;
_C.block(18, 0, 3, 6) = C2;_C.block(21, 0, 3, 6) = C2;
_C(27, 17) = T(1);_C(26, 14) = T(1);
_C(25, 11) = T(1);_C(24, 8) = T(1);
_P.setIdentity();_P = T(100) * _P;_Q0.setIdentity();
_Q0.block(0, 0, 3, 3) = (dt / 20.f) * Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_Q0.block(3, 3, 3, 3) =
(dt * 9.8f / 20.f) * Eigen::Matrix<T, 3, 3>::Identity();
_Q0.block(6, 6, 12, 12) = dt * Eigen::Matrix<T, 12, 12>::Identity();
_R0.setIdentity();
}
this->_stateEstimatorData.result->position = _xhat.block(0, 0, 3, 1);
this->_stateEstimatorData.result->vWorld = _xhat.block(3, 0, 3, 1);
this->_stateEstimatorData.result->vBody =
this->_stateEstimatorData.result->rBody*this->_stateEstimatorData.result->vWorld;

## Slide 60
习 题
12.1理解MPC控制程序的实现过程。
12.2理解WPC控制程序的实现过程。
12.3理解四足机器人步态规划程序的实现过程。
12.4固定基动力学模型和浮动基动力学模型的区别和联系是什么？