## Slide 1
机器人运动学 第五章 四足机器人步态规划理论与知识
李彬
智能人机交互创新团队

## Slide 2
在机器人的运动控制中，一般采用基于模型的控制方法。
该方法采用“建模-规划-控制”的思路，通过对机器人本体的精确建模，利用设定的机器人足端轨迹来规划机器人的运动。在基于模型的四足机器人步态规划方法中，首先需要推导机器人的运动学方程，然后规划机器人腿处于支撑相和摆动相状态的运动轨迹。基于规划的足端轨迹和机器人逆运动学方程，推导出机器人腿各个关节的运动。
为了后续实现四足机器人稳定运动控制，本章主要介绍步态规划的基础理论和相关知识。

## Slide 3
5.1步态规划的基本概念
5.2静步态规划方法
5.3动步态规划方法
5.4机器人轨迹规划与步态生成
本章提纲

## Slide 4
动物的运动具有多样性，表现为每一种动物都具有多种运动形式，如双足动物的“走”、“跑”，四足动物的“行走(walk)”“对角小跑(trot)”“遛步(pace，又称单侧小跑)”“跳跃(bound)”和“奔跑(gallop)”等，因此，相应的仿生四足机器人也有较多的步行方法。
四足机器人的步行方法一般根据摆动腿的顺序和时序进行分类，一般用步态周期、步态长度、占空比、相对位移等概念来对步态进行定义。在四足机器人的运动中，首先要进行四足机器人步态分析中相关参数的定义。
(1)步态(gait)：有关腿部摆动顺序及其时间相序等的步行模式。一般分为行走、对角小跑、遛步、跳跃和奔跑5种基本步态。
(2)步行周期 (walking period)：周期步态中某一条腿运动一个完整循环所需的时间。
(3)支撑相(supporting phase)：腿部着地的状态称为支撑相。
5.1 步态规划的基本概念
１.步态基本定义

## Slide 5
(4)摆动相(swinging phase)：腿部处于空中的状态称为摆动相。
(5)支撑多边形(support polygon)：支撑腿着地点由凸形轮廓线所构成的凸多边形在水平面上的投影。
(6)静态步行(static walk)：机器人合成质心在水平面上的垂直投影点处于支撑多边形内的状态称为静态稳定状态；始终保持静态稳定状态的步行称为静态步行。
(7)动态步行(dynamic walk)、准动态步行(quasi-dynamic walk)：步行过程中某段时间不能保持静态稳定状态的步行称为准动态步行；步行中完全不能处于静态稳定状态的持续步行称为动态步行。
(8)跨步(stride)：腿部的周期运动称为跨步。
(9)步长(stride length)：单位周期内质心的移动距离称为步长。
5.1 步态规划的基本概念

## Slide 6
5.1 步态规划的基本概念
(10)占空系数 (duty factor)：在单位跨步运动中，某条腿着地时间与步行周期之比称为占空系数。
(11)稳定裕量(stability margin)：机器人质心在水平面上的垂直投影点到支撑多边形各边的最短距离称为该时刻的稳定裕量。对于某一种周期性步态，在步行周期中稳定裕量的最小值称为步态的稳定裕量。
(12)脚行程(step length、stroke length)：处于支撑相时，摆动腿足端相对于机体移动的距离，也称为步幅。
(13)规则步态：所有腿的占空系数都相等的步态称为规则步态。
四足机器人的各种步态，一般可以根据占空系数 将步态分为静步态和动步态。静步态的占空比一般满足 > 0.5，动步态占空比一般满足≤ 0.5。再具体分，静步态主要是指行走步态，而动步态可以分为对角小跑步态、遛步步态、跳跃步态和奔跑步态等。

## Slide 7
5.1 步态规划的基本概念
在图5.1所示的动物的各种步态中，行走步态是一种静步态，任意时刻至少有三条腿着地；对角小跑步态是处于对角线上的两条腿同时摆动的动步态，一对腿处于支撑相，另一对腿处于摆动相；遛步步态与对角小跑步态不同的是，使用身体同一侧的双腿同时摆动，另一侧的双腿处于支撑相；跳跃步态是前后腿交替动作的步态，运动过程中躯干会有明显的俯仰运动；奔跑步态与跳跃步态的不同之处在于其先前双腿先后着地，再后双腿先后着地。

## Slide 8
5.1 步态规划的基本概念
图5.1 四足动物步态类型示意图
(a) 行走（walk）步态示意图
(b) 对角小跑（trot）步态示意图
(c) 溜蹄（pace）步态示意图
(d) 跳跃（bound）步态示意图
(e) 奔跑（gallop）步态示意图

## Slide 9
5.1 步态规划的基本概念
利用黑色部分表示机器人的支撑相，白色部分表示机器人的摆动相，横坐标表示步态所处时间，一个步态周期用 表示，纵坐标表示机器人的四条腿。腿1表示左前腿(Left Front，LF)、腿2表示右前腿(Right Front，RF)、腿3表示右后腿(Right Hind，RH)，腿4表示左后腿(Left Hind，LH)，则机器人的上述5种步态图如图5.2所示。

## Slide 10
5.1 步态规划的基本概念
图5.2 四足机器人步态图

## Slide 11
5.1 步态规划的基本概念
根据机器人的步态周期是否固定，可将步态分为周期步态和非周期步态(自由步态)。当四足机器人不同的运动部分(腿的抬起、落下、身体的运动)在一个步态周期内同时发生时，则称其为周期步态。
对于机器人来说，当其所处的环境比较复杂时，如地面崎岖不平或者有障碍物时，需要根据机器人所处的环境来进行步态的选择和运动的规划。若步态运动的周期性被打破，则称其为非周期步态。有时机器人的步态也分为连续步态和非连续步态。在四足机器人的行走过程中，如果身体始终保持一个恒定的速度运动，则称为连续步态，否则称为非连续步态。另外，根据机器人的行走方向，步态还可以分为直行步态(前进步态或者后退步态)和转弯步态。根据旋转半径的不同，转弯步态分可为旋转(spinning)步态和环绕(circling)步态。旋转步态以四足机器人的身体质心为旋转质心，基于一个固定的步态顺序，向同一个方向旋转一个固定的角度，当整个步态循环一次之后，四足机器人本体就会旋转这个固定的角度。

## Slide 12
5.1 步态规划的基本概念
四足机器人步态分类可用图5.3表示。
图5.3 四足机器人步态分类示意图

## Slide 13
5.2 静步态规划方法
机器人的运动可视为腿部触地和离地事件的组合序列，将每条腿的落地和悬空视为事件，则机器人的腿存在落地和悬空两种状态。在机器人领域，将同一条腿不同时发生相同事件的步态称为非奇异步态；同一条腿同时发生相同事件的步态称为奇异步态。 对于具有k条腿的机器人来说，共有 种非奇异步态，对于四足机器人来说，若每条腿每个周期只抬落各一次，共存在5040种非奇异步态。
对于四足机器人来说，所谓的静步态，一般是指机器人在运动过程中，至少有3条以上的支撑腿，或者说，机器人同时至少有3条腿处于支撑相。在四足机器人的静步态行走中，根据机器人4条腿迈步顺序的不同，可以将静步态分为直行步态和转弯步态。同时又根据步态之间方向的不同，直行步态可分为X-方向直行步态，RX-方向直行步态，Y-方向直行步态，RY-方向直行步态，其中方向直行步态是四足机器人从后向前的方向，RX-方向直行步态是四足机器人从前向后的方向，如图5.4所示。

## Slide 14
5.2 静步态规划方法
O-Rotation步态是四足机器人逆时针的转弯步态，RO-Rotation步态是四足机器人顺时针的转弯步态，如图5.5所示。
图5.4 4种直行静步态
图5.5 2种转弯静步态

## Slide 15
5.2 静步态规划方法
在上面的6种非奇异步态当中，只有3种能保证静态稳定，而能够使稳定裕度最大化的步态只有1种，称为匍匐静步态，如图5.6所示。
图5.6 6种静步态稳定性示意图

## Slide 16
5.3 动步态规划方法
四足机器人在运动过程中，为了高效率地完成给定任务，一般采用具有较好动态特性的动步态运动模式。如上所述，机器人的动步态，一般分为对角小跑、遛步、跳跃和奔跑，它们属于两条腿同时摆动且占空比≤0.5的步态，且运动速度按照上述顺序越来越快。与其他动步态相比，对角小跑步态是一种更具有实用性的动步态，理由如下。
(1)对角小跑步态具有较高的能效和较大的速度适应范围，即使对角线上的两条支撑腿翻倒，借助于另一对角线上两条摆动腿的快速触地也可防止机器人整体翻倒。
(2)在对角小跑步态中，对角线上前、后腿运动相位相同，理论上能同时触地和离地，易于实现机器人步行运动的对称性，保持机器人运动的自稳定性，减轻机器人姿态控制的负担，减少稳定调节过程中的动作次数。

## Slide 17
5.3 动步态规划方法
(3)对角小跑步态与直行步态的适配性好，仅改变占空比(从占空比为0.75的直行步态到占空比为0.5的对角小跑步态)就能连续生成与目标速度相适应的步态，有利于步态之间平滑切换的实现，可提高四足机器人的环境适应性。
因此，在机器人的步态规划中，一般都采用具有良好动态稳定性的对角小跑步态。

## Slide 18
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
5.4.1 机器人轨迹规划
常见的机器人作业有点到点作业和连续路径作业。机器人在运动过程中，需要进行运动轨迹的规划，这里所谓的轨迹是指机械手或者机器人在运动过程中的位姿、速度和加速度。
机器人的轨迹规划一般要求对于选定的轨迹节点(插值点)上的位姿、速度和加速度给出一组显式约束(如连续性和光滑程度等)，轨迹规划器从一类函数(如n次多项式)选取参数化轨迹，对节点进行插值，并满足约束条件。轨迹规划方法一般是在机器人的初始位置和目标位置之间用多项式函数来“内插”或“逼近”给定的路径，并产生一系列的控制点。
所谓“内插”或“逼近”主要是指插值。插值，就是给定一组离散点列，求出一条曲线，把这些点按照次序连接起来。插值包含很多方法，包括分段线性插值、拉格朗日插值和样条插值等。

## Slide 19
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
将已知的每两个相邻的点用直线连接起来，如此形成一条折线，就是分段线性插值；插值点之间采用拉格朗日函数连接，就是拉格朗日插值；样条插值是指采用三次样条函数来构造已知数据点之间的插值函数。
在机器人的步态规划中，一般点的约束为抬腿和落地时刻的位置、速度和加速度约束，部分考虑机器人抬腿高度的约束。因此，为了提高机器人运动的连续性，降低机器人对地面的冲击，一般采用三次或更高阶的多项式作为插值函数来规划机器人的步态曲线。下面重点介绍常用的三次多项式插值方法和分段线性插值方法。
1．三次多项式插值方法
在三次多项式插值方法中，只给定机器人运动的起始点和终止点的关节角度即可，中间可以生成多个三次多项式曲线，如图5.7所示。

## Slide 20
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
三次多项式插值方法能保证机器人在工作过程中角度、角速度和角加速度连续，但不能保证机器人在起始点和终止点的加速度连续。当机器人在起始点加速度由0突变为某一值时，在终止点则由某值突变为0时，这样由于关节变量的加速度突变，必将引起机器人启动或者停止时的末端执行器的抖动，影响机器人工作的平稳性。
三次多项式函数可以用式(5.1)表示：
(5.1)
图5.7 三次多项式曲线生成示意图

## Slide 21
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
式中， 是4个待定系数，可以由起始点和终止点两点的函数值及其一阶导数列出4个方程，进而求出4个系数。
机器人为了实现平稳运动，其轨迹函数的4个约束条件定义如下：
(1)满足起始点关节角度约束： ；
(2)满足终止点关节角度约束： ；
(3)满足起始点关节速度约束： ；
(4)满足终止点关节速度约束： 。
将约束条件代入式(5.1)，可得：
， ， ， (5.2)

## Slide 22
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
例1：设1自由度的旋转关节机械手处于静止状态时，，要在内平稳运动到达终止位置，并且在终止点的速度为零，求该机械手的关节角度约束和速度约束。
解：将已知条件代入式(5.2)可得
，。
2、过路径点的三次多项式插值
机器人在运动过程中，在运动路径的过程中有时候有些特殊要求，如抬腿结束和落地开始要保证平滑或者加速度为0。该方法把所有路径点都看成起始点或终止点，求解逆运动学方程，得到相应的机器人关节矢量值。然后确定所要求的三次多项式插值函数，把路径点平滑地连接起来，如图5.8所示。此时，这些起始点和终止点的关节速度不再是零，从而约束条件可设为
，。

## Slide 23
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
图5.8 过路径点的三次多项式插值
利用上述约束条件和式(5.2)同理可以求得此时的三次多项式系数：
(5.3)
由上式确定的三次多项式描述了起始点和终止点具有任意给定位置和速度的运动轨迹。在此基础上，计算路径点上的关节速度有下述的3种方法。
(1)根据工具坐标系在直角坐标空间中的瞬时线速度和角速度来确定每个路径点的关节速度。

## Slide 24
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
(2)为了保证每个路径点上的加速度连续，由控制系统按照此要求自动地选择路径点的关节速度。
(3)在直角坐标空间或关节空间中采用某种适当的启发式方法，由控制系统自动地选择路径点的关节速度。
对于方法(2)，为了保证路径点处的加速度连续，可以设法用两条三次曲线在路径点处按照一定的规则联系起来，拼凑成所要求的轨迹。
其约束条件是：连接处不仅速度要连续，加速度也要连续，如图5.9所示。
图5.9 方法(2)

## Slide 25
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
对于方法(3)，假设用线段把这些路径点依次连接起来，若相邻线段的斜率在路径点处改变符号，则把速度选定为零；若相邻线段不改变符号，则选择路径点两侧的线段斜率的平均值作为该点的速度，如图5.10所示。
如果对运动轨迹的要求更为严格，约束条件增多，那么三次多项式就不能满足需要，必须用更高阶的多项式对运动轨迹的路径段进行插值。例如，对某段路径的起始点和终止点都规定了关节的位置、速度和加速度(有6个未知系数)，则要用一个五次多项式进行插值。如下：
图5.10 方法(3)

## Slide 26
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
3、用抛物线过渡的线性插值
单纯线性插值将导致在节点处关节运动速度不连续，加速度无限大。为了解决上述问题，使用线性插值时，在每个节点的邻域内增加一段抛物线的“缓冲区段”，从而使整个轨迹上的位移和速度都连续，如图5.11所示。
图5.11 用抛物线过渡的线性插值

## Slide 27
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
4．过路径点的用抛物线过渡的线性插值
如图5.12所示，某个关节在运动中设有 个路径点，其中三个相邻的路径点表示为 ， 和 ，每两个相邻的路径点之间都以线性函数相连，而所有的路径点附近则由抛物线过渡(同样存在多解)。
图5.12 过路径点的用抛物线过渡的线性插值

## Slide 28
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
5．带“伪节点”的线性插值
当要求机器人通过某个节点且速度不为零时，常采用此方法。此方法在节点两端规定两个“伪节点”，令原节点在两伪节点的连线上，并位于两过渡域之间的线性域上，如图5.13所示。
图5.13 带“伪节点”的线性插值

## Slide 29
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
5.4.2 机器人步态生成方法
向前行走是四足机器人移动控制最基本的问题，其他行走方式均为向前行走的扩展，最常见的是基于足端轨迹规划的向前行走方法，首先规划足端运动轨迹，然后使用逆运动学计算各个关节角度，最后使用伺服控制器实现关节位置伺服。足端轨迹多种多样，基本的轨迹规划方法都具有以下特点：
(1)轨迹连续；
(2)速度连续；
(3)摆动腿在触地前即开始后撤；
(4)支撑腿在离地后仍后撤一段距离；
(5)支撑相速度基本恒定。
常见的四足机器人的步态生成方法有三次曲线法、复合摆线法、改进复合摆线法和三次贝塞尔曲线规划法等。

## Slide 30
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
1．三次曲线法
在三次曲线法中，利用三次多项式对机器人的步态进行规划。在机器人的步态规划中，为了降低步态规划的难度，一般分别单独规划前进方向(x轴)和上下方向(z轴)的足端运动轨迹，其中x轴方向实现足端的前后摆动，z轴方向实现足端的抬落。
在x轴方向的步态运动中，分为支撑相和摆动相，前半个周期[0,0.5T]为支撑相，后半个周期(0.5T,T)为摆动相。支撑相的足端轨迹为直线，摆动相使用三次多项式曲线，其运动曲线单位化之后的表示公式如下
(5.4)
式中，S 表示四足机器人行走过程中的腿摆幅，t 是当前周期流逝的时间，T 表示一个完整步态周期总时间。

## Slide 31
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
在 z 轴方向的步态运动中，也分为支撑相和摆动相，其中支撑相速度为恒定值，摆动相可以使用比较简单的曲线(如正弦或者余弦曲线)，其中使用余弦曲线的公式可表示为
(5.5)
式中，H 表示跨步高度。可以根据地面的不平坦程度和机器人运动速度的需求修改参数S、H 和T 以实现对机器人步长、步高和步频的控制。
基于式(5.4)和式(5.5)，利用MATLAB编程，经单位化后，向前行走时的x轴足端轨迹如图5.14所示，z轴足端轨迹如图5.15所示，矢状平面内合成后的足端轨迹如图5.16所示。

## Slide 32
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
图5.14 向前行走时的x轴足端轨迹
图5.15 向前行走时的z轴足端轨迹

## Slide 33
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
图5.16 向前行走时的矢状平面内合成后的足端轨迹
在机器人的步态规划中，各条腿足端的步态运动轨迹一致，各条腿之间的步态运动曲线只有相位之间的差别，因此，基于机器人各个步态的定义，可以通过调整机器人的各条腿的相位差实现其他腿的运动曲线规划，从而实现基于位置的机器人整体步态运动。

## Slide 34
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
2．复合摆线法
复合摆线法将数学中的摆线方程引入足端轨迹的规划中，满足在机器人抬腿和落地瞬间实现零冲击和落地软着陆，关节速度和加速度变化平滑、连续、无奇点，足端在抬腿和落地瞬间前进方向和竖直方向上速度和加速度分量皆为零等足端规划要求。这种摆线运动轨迹主要具有抬腿高度可变，落地角与地面垂直，不打滑，适用于弹性腿的特点。
在复合摆线法中，首先假设在摆动腿周期和站姿周期之间的连接点处速度为0，作为速度的边界条件。另外，人和四足动物正常行走时，足的运动接近于正弦曲线，从而定义
(5.6)
式中，为待定参数，为摆动腿摆动时间，为步行时间。

## Slide 35
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
由上式可得关于速度的表达式为
(5.7)
由式(5.7)得，当且时，。对式(5.4)中的进行积分，可得机器人步态规划的位置表达式为
(5.8)
当时，；当时，。有
， (5.9)
其中为步长。将式(5.9)代入式(5.6)～式(5.8)中，依次得到以下式(5.10)～式(5.12)：

## Slide 36
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
(5.10)
(5.11)
(5.12)
在轴运动中，设定足端运动的边界条件，使在出发点、最大足端高度和落地点的加速度和速度为0。将脚重复撞击地面的周期性运动视为凸轮轴的一种垂直运动，加速度呈正弦规律变化。
(5.13)
式中，为待定系数。
速度是通过对式(5.13)进行积分得到的：
(5.14)
由式(5.14)可知，当或时，。

## Slide 37
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
位置是由式(5.14)对t积分得到的：
(5.15)
(5.16)
由式(5.15)、式(5.16)得，当或时，，其中，为摆动腿抬起的高度。
将式(5.16)代入式(5.13)～式(5.15)中，得到以下结果：
(5.17)
(5.18)
(5.19)

## Slide 38
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
基于式(5.12)和式(5.19)，利用MATLAB编程，经单位化后，向前行走时的 x 轴足端轨迹如图5.17所示，z 轴足端轨迹如图5.18所示，矢状平面内合成后的足端轨迹如图5.19所示。
图5.17 向前行走时的x轴足端轨迹
图5.18 向前行走时的z轴足端轨迹
图5.20为三次曲线法和复合摆线法矢状平面内合成后的足端轨迹对比，从轨迹上可以看出，两者的运动轨迹基本一致。

## Slide 39
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
3．改进复合摆线法
为了防止当足底与地面接触时产生滑动，在步态规划中，摆动腿的抬腿速度和落地速度均为0。为了防止机器人行走过程中产生拖地现象，仅在 轴方向(机器人前进方向)步态规划中采用复合摆线的形式。修改后的四足机器人摆动腿的步态规划轨迹定义为
(5.20)
式中，和分别表示四足机器人行走过程中的步长和步高，是步态轨迹的采样时间，为摆动腿摆动时间。可以根据地面的不平坦程度和机器人运动速度的要求修改参数。

## Slide 40
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
图5.19 向前行走时的矢状平面内足端轨迹
图5.20 基于三次曲线和复合摆线矢状平面内合成后的足端轨迹对比
设，则一个步态运动周期内的摆动腿足端步态规划轨迹如图5.21所示。进行四足机器人足端轨迹规划后，利用机器人逆运动学模型即可规划出摆动腿各个旋转关节的角度取值。

## Slide 41
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
图5.21 摆动腿足端步态规划轨迹

## Slide 42
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
设支撑腿与地面之间无滑动，则支撑腿推动身体向前移动等效于足端轨迹反向水平后移。从而可以利用四足机器人的逆运动学模型，生成相应的支撑腿各个关节的运动轨迹。设四足机器人在行走过程中始终保持机体和地面平行，姿态不变，直线行走时支撑腿的运行轨迹如图5.22所示。
图5.22 支撑腿运行轨迹

## Slide 43
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
4．三次贝塞尔曲线规划法
贝塞尔曲线是一种典型的差值曲线，其最初是按照由已知曲线参数方程来确定4个点的思路设计的，是应用于二维图形应用程序的数学曲线。一般的矢量图形软件通过它来精确画出曲线，具有曲线平滑、计算量小的特点。考虑到加速度的平滑，至少选择三次插值方法。典型三次贝塞尔曲线的方程为
(5.21)
其中，为足端轨迹起始点，为终止点，和分别决定起始点处和终止点处的运动方向(根据摩擦锥的要求自适应调整)，为预备触地阶段的最长时间，为该阶段已流逝的时间，为水平坐标系中的足端坐标。当时，足端已到达预备触地的位置，令，锁定位置，等待足端触地。

## Slide 44
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
在基于贝塞尔曲线的四足机器人适应性步态规划中，如图5.23所示，首先利用两条贝塞尔曲线生成封闭的机器人步态周期运动轨迹，其中表示步高，表示步长。
利用和相对于和的位置进行机器人足端离地和入地角度的调整，防止机器人运动过程中出现滑动；利用定义的滤波参数 (崎岖度调整参数)对步态周期曲线进行截断处理，实现从摆动阶段到支撑阶段的过渡，以适应高低不平的地形环境；当机器人在斜坡或不平整地面上行走时，利用定义的斜面坡度参数对机器人的摆动曲线进行坡度调整，实现机器人步态规划对斜坡的自适应调整(当地面存在坡度时，被激活，当在水平地面上行走时，取值为0)。
图5.23 基于贝塞尔曲线的四足机器人
适应性步态规划

## Slide 45
5.4 机器人轨迹规划与步态生成
习 题
1．什么是机器人的周期步态，周期步态的优势在什么地方？
2．一般用什么来区分静步态和动步态，与静步态相比，动步态有什么优势和缺点？
3．机器人步态规划中，三次曲线法和复合摆线法有什么区别？

## Slide 46
Class is over. Bye-bye!